## Slide 1
R4. 고령자 의도 이해 및 상황 변화에 대한
예측 기술 개발
고령 사회에 대응하기 위한 실환경 휴먼케어 로봇 기술 개발
2019.01.30
김제민
명지대학교
2019 참여기관 JRM

## Slide 2: Overview
Sensor
로봇/IoT센서기반 인식
(Perception)
WP1:로봇기반 인식[ETRI]
로봇 카메라 영상
- 고령자 행위 정보
- 고령자 자세 정보
WP3:리빙랩 데이터[KETI]
리빙랩 IoT 센서 데이터
- 거실문
- 화장실문
- 모션 센서(변기근처)
- 모션 센서(거실)
IoT Sensor
Percept Sequence
신원 | 사용자 ID
시간 | Event Time Stamp
행동 | 55종 행동
자세 | 10종 자세
장소 | 거실, 화장실, 외부, 그 이외의 실내
신원 | 사용자 ID
시간 | Event Time Stamp
행동 | 55종 행동
자세 | 10종 자세
장소 | 거실, 화장실, 외부, 그 이외의 실내
신원 | 사용자 ID
시간 | Event Time Stamp
행동 | 55종 행동
자세 | 10종 자세
장소 | 거실, 화장실, 외부, 그 이외의 실내
의도파악
Spatial/Temporal based
Event Calculus Axioms
Advanced
Event Calculus Engine
기존 의도 추론의 정확도 향상 및 새로운 의도 추가
당해년도 연구의 발전 방향
  입력 정보의 추가: 행동과 자세가 Tagging된 카메라 영상 정보에 IoT 센서 정보를 추가 입력
    IoT 센서 정보를 바탕으로 고령자의 장소를 인지
  기존 의도의 정확도 향상
    기존의 행동 및 자세와 장소 정보를 바탕으로 보다 향상된 복합 의도를 추론
  위치 정보를 활용한 새로운 의도 파악
    IoT 센서의 위치 정보를 활용한 고령자의 새로운 의도를 추가: 외출, 손씻기/용변,…

## Slide 3: Overview
추가된 의도 인지
화장실에서의 의도 추론
  화장실 문이 open/close 되고 3~5분 정도 머무르며 변기근처에만 있는 경우 – 손 씻기/용변 의도
  화장실 문이 open/close 되고 20~50분 정도 머무르며 “변기근처에 왔다 갔다”를 반복 – 기타 화장실 의도
  생활 패턴으로 활용: 도xx – 새벽에 화장실을 자주 감
현관문의 [open, close] 발생 간격과 행동/자세 정보 유무로 외출 의도 추론
  현관문의 open/close 시점부터 다음 open/close가 발생하는 시점까지 모션 센싱이 발생하지 않고
  행동/자세 정보가 없으면 외출로 추론
의도 정확성 향상
특정 위치의 모션 센싱 정보를 이용하여 의도를 정확히 termination
  예: 12시 10분~30분 식사준비 의도 발생 → 12시 30분 부엌 모션 센서 종료 후 14시 50분까지 행동과 자세정보 없음
    이전 추론: 12시 10분부터 13시 00분까지 식사준비 의도
    새로운 추론 결과 : 12시 10분부터 30분까지 식사준비 의도

## Slide 4: Overview
Intentions |  | 세부 의도 | IoT센서 기반 정확성 향상
2차년도 추론 의도 | Meal | PrepareMeal(식사준비) | O
 |  | Meal(식사) | O
 |  | Refreshment(다과) | O
 | WatchingTV |  | O
 | Communication | TalkWithPerson(대화하기) | O
 |  | Phone(전화통화하기) | -
 | Reading |  | -
 | Cleaning |  | O
 | ArrangeThing |  | -
 | Smoking |  | -
 | HealthCare |  | -
 | Drink |  | O
 | Clothing |  | -
3차년도 추가될 의도 | 직장 출근(외출) 교회 참석(외출) |  | O
 | 외출준비 (손씻기) 식사준비 (손씻기) 수면준비 (손씻기) |  | O
 | 화장실활동(빨래, 샤워 등등) |  | O

## Slide 5: Overview
당해년도 의도 추론 엔진 발전 내용
  행동 및 자세와 시공간 정보를 바탕으로 보다 향상된 복합 의도를 추론
  의도 추론 과정을 자동 설명하는 Explanation 기능 추가
[생활 패턴 모델]
김XX씨는 10~17시까지 출근한다.
김XX씨는 거의 외출전 손을 씻는다
[생활 성향 모델]
이XX씨는 손님과 자주 대화한다.
김XX씨는 식사 준비를 자주한다.

## Slide 6: 3차년도 연구 개발 내용
Ontology &Rule
Percept
camera
IoT Sensor
Activity
Pose
IoT
Sensor Info
context
Object
Explanation Engine
Explanation
Activity
Object
IoT Sensor
Preprocessing
Sensor
위치 정보 추가된 Percept
Sequence
Event Calculus Axioms
Heuristic Rules
Intention Reasoner
Activity Intention Reasoner
Event Calculus Engine
Complex Intention
Identifier
Intention History
Service Agent Engine
Pattern Analyzer
Preference Analyzer
Justification